Техническое задание

| №, п/п | Наименование оборудования | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место врача-офтальмолога | Прибор должен позволять объеденить все офтальмологические приборы в одну оптометрическую систему, управляемую дистанционно с одного пульта. Оборудование должно быть снабжено автоматическим креслом, обеспечивающим быстрое и комфортное размещение пациента. Кресло пациента должно иметь датчик остановки и функцию плавного вертикального перемещения. У прибора должен быть программный модуль HDR-Mate, с помощью которого данные со всех приборов передаются на компьютер и могут быть отредактированы, распечатаны и сохранены в формате Word и Excel. Требуемые параметры: уникальная ручка благодаря эргономичному дизайну и уникальному механизму должна обеспечивать легкое и плавное перемещение платформы с прибором; кронштейн фороптора должен обладать широкими возможностями регулировки (наклон вправо/влево под углом 45º) и плавностью движения; регулировка кронштейна по высоте должна обеспечивать пациенту комфорт при прохождении исследования на форопторе. Требуемые технические характеристики кресла: Тип кресла пациента-Моторизированное Типа спинки кресла-Фиксированная Наличие подлокотников-Да Максимальный подъем кресла, мм-150 Размещение кресла-отдельное основание Размеры кресла, мм-650х600 х1350 Вес, кг-38,5 Требуемые технические характеристики стойки: Кол-во приборов-1(2) Форма столешницы—Прямоугольная Размер столешницы, мм-450x1057 Угол поворота стола, градусы—90 Регулировка проектора по оси X—Да Регулировка проектора по оси Y-Нет Тип кронштейна фороптера—Моторизованный Максимальный подъем фороптера, мм—200 Тип лампы главного светильника—Светодиодная Материалы- Металл/Пластик Размещение ручных приборов- Нет Вес, кг—150 Потребляемая мощность, Вт—50 Поставщик должен предоставить -доверенность от производителя или от официального дистрибьютора в РК; -руководство по эксплуатации оборудования на государственном и русском языках. |