Аппарат ИК-лазерный для коррекции 
аккомодационно-рефракционных нарушений зрения 
МАКДЭЛ-09

ТУ 9444-009-29047382-2006 (в исполнении МАКДЭЛ-09.1)

Аппарат ИК – лазерный для коррекции аккомодационно – рефракционных нарушений зрения МАКДЭЛ-09 (далее аппарат) предназначен для применения в офтальмологии –  лечения и профилактики нарушений аккомодационной способности глаз.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Аппарат должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, настоящих технических условий и комплекта документации ЯЛТИ.941536.009.

1.2. Основные параметры и размеры.

| 1 | Напряжение питания, В | 220(10% (50 Гц) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 20 |
| 3 | Габаритные размеры, мм |  |
| 3.1 | Блок управления, не более | 240 х 220 х 95 |
| 3.2 | Исполнительный блок, не более | 250 х 140 х 55 |
| 3.3 | Устройство контроля мощности, не более | (40 х 85 |
| 4 | Масса, кг |  |
|  | Блок управления, не более | 2 |
|  | Исполнительный блок, не более | 0,3 |
|  | Устройство контроля мощности, не более | 0,2 |
| 5 | Длина волны лазерного излучения, мкм | 1,3 |
| 6 | Режимы лазерного излучения | Непрерывный /Импульсный |
| 7 | Мощность непрерывного лазерного излучения, мВт: |  |
| 7.1 | 1 режим | 0,3…0,6 |
| 7.2 | 2 режим | 0,6…0,9 |
| 7.3 | 3 режим | 0,9…1,5 |
| 8 | Частота следования импульсов лазерного излучения в импульсном режиме, Гц | 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 40, 60, 80 |
| 9 | Мощность лазерного излучения в импульсе, мВт: | 6 |
| 10 | Средняя мощность импульсного лазерного излучения, мВт: |  |
| 10.1 | 1 режим | 0,3…0,6 |
| 10.2 | 2 режим | 0,6…0,9 |
| 10.3 | 3 режим | 0,9…1,5 |
| 11 | Длительность процедуры, мин. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 12 | Расстояние между окулярами исполнительного блока (межцентровое расстояние), мм | 52…70 |

2. Комплектность.

2.1 Комплектность аппарата должна соответствовать приведенной в таблице 2.

Таблица 2

|  | Наименование | Обозначение | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения МАКДЭЛ-09 в составе: | ЯЛТИ.941536.009 |  |  |
| 1 | Исполнительный блок | ЯЛТИ.941536.009.01 | 1 |  |
| 2 | Блок управления | ЯЛТИ.941536.009.02 | 1 |  |
| 3 | Устройство контроля мощности | ЯЛТИ.941536.009.03 | 1 |  |
| 4 | Упаковка | ЯЛТИ. 941536.009.04 | 1 |  |
| 5 | Паспорт | ЯЛТИ. 941536.009.ПС | 1 |  |
| 6 | Руководство по эксплуатации | ЯЛТИ. 941536.009.РЭ | 1 |  |

Примечание: Дополнительно в комплект может входить штатив.

|  | Документы: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
| 2 | Лицензия | наличие |
| 3 | Декларация о соответствии ГОСТ Р | наличие |