ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ручная щелевая лампа XL-1

| № п/п | Описание требований | Наличие функций или величина параметра по ТЗ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 2. Основные параметры |
| 2.1 | Основные технические параметры |
|  | Окуляры | 10X |  |
|  | Объектив | 1X |  |
|  | Общее увеличение | 10X (16X при использовании дополнительных окуляров) |  |
|  | Диоптрийная коррекция окуляров | от -7D до +7D |  |
|  | Поле зрения | 10 мм в диаметре |  |
|  | Регулировка РЦ | 50 - 75 мм для окуляров 10X, 55 - 70 мм для окуляров 16X |  |
|  | Щелевой осветитель |  |
|  | Ширина световой щели | 0 - 11 мм, плавно регулируемая |  |
|  | Длина световой щели | 11 мм, фиксированная |  |
|  | Светофильтры | Зеленый, кобальтовый синий, конверсионный |  |
|  | Угол расположения осветителя | от -30 до +30 градусов к микроскопу |  |
|  | Источник света | Белые светодиоды высокой яркости |  |
|  | Источник питания |  |
|  | Тип и напряжение | Литий-ионный аккумулятор, 7.4 В, 680 мАч |  |
|  | Время непрерывной работы | около 2 часов при полной зарядке и максимальной яркости |  |
|  | Зарядное устройство |  |
|  | Входное напряжение | 100 - 240 В, 50 - 60 Гц |  |
|  | Выходное напряжение | 8.4 В, 600 мА |  |
|  | Прочие характеристики |  |
|  | Габариты | 195 x 105 x 230 мм |  |
|  | Вес | Около 700 г |  |
|  | Доставка до Получателя | Наличие |  |
|  | Ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
|  | Обучение медицинского и технического персонала | Наличие |  |
|  | Гарантийный срок | 12 месяцев |  |