Техническое задание

| 1. Применение |
| --- |
| Таблица знаков используется для проверки зрения | Соответствие |
| 2. Технические характеристики |
| Количество таблиц, не менее | 86 |
| Типы таблиц | Кольца Ландота Буквы Числа Таблица Снеллена Детская табл Сетка Амслера Бинокулярный баланс Таблица типа «циферблат» Тест на дальтонизм Точечная таблица Таблица ETDRS Фория и фория с фиксацией Изображение с красно-зеленым фильтром |
| Маски | 3 горизонтальные линии 5 вертикальных линий 21 отдельная буква |
| Скорость выбора таблицы, не менее | 0,2 сек |
| Расстояние проекции, диапазон, не уже | 1,5 м - 8,0 м |
| Пульт управления | Наличие |
| Соединение | Беспроводное (Bluetooth) |
| Тип светодиодного дисплея | 19 дюймовый светодиодный TFT LCD дисплей (SXGA) |
| Разрешение светодиодного дисплея, не менее | 1280 (высота) х 1024 (ширина) |
| Область вывода, не менее | 376,32 мм (высота) х 301,06 мм (ширина) |
| Яркость, не менее | 250 кандел на кв.м |
| Основные вспомогательные инструменты | Пульт дистанционного управления, настенный кронштейн |
| Выходные порты | USB, типы A/B, карта памяти |
| Операционная система | Windows CE 6.0 |
| Фильтр | Красно-зеленый фильтр |
| Питание | 100 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Энергопотребление, не более | 65 ВА |
| 3. Дополнительные характеристики |
| Возможность управления с планшета через Bluetooth- соединение | Наличие |
| Функция случайной регулировки таблицы - для одной и той же остроты зрения слайды могут переключаться в случайном порядке. Это исключает ошибочный результат теста при запоминании таблиц пациентом. | Наличие |
| Возможность использования функции черного и белого, функции контраста или функции регулировки фильтра R/G | Наличие |
| Наличие стандартной программируемой проверки зрения в 16 шагов | Наличие |
| Наличие 5 настраиваемых программ с количеством шагов до 20, которые могут изменятся пользователем | Наличие |
| Анимация, информация об образовательном слайде и слайд-шоу могут отображаться вместо таблиц. Также можно настроить отображение пользовательских картинок и видео. | Соответствие |
| 4. Габариты и вес прибора |
| Габариты прибора, не более | 475 (ширина) х 432 (высота) х 71 (глубина) мм |
| Габариты пульта дистанционного управления, не более | 64 (ширина) х 195 (высота) х 20 (глубина) мм |
| Вес прибора,не более | 5 кг |
| Вес пульта дистанционного управления, не более | 180 гр |
| 5. Комплектация |
| Светодиодная таблица знаков | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Пульт дистанционного управления | 1 шт. |
| Аккумуляторные батареи (АА) | 2 шт. |
| Настенный кронштейн | 1 шт. |
| Предохранитель | 1 шт. |
| 6. Сопроводительные документы |
| Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РФ | Наличие |
| Гарантия производителя или его представителя, не менее | 12 мес. |