Щелевая лампа Shin-Nippon SL-40

| № | Требования | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1. Технические характеристики |
| 1.1 | Микроскоп |  |
| 1.1.1 | Тип | Галилеевский |
| 1.1.2 | Объектив | 1 X, 1.6X |
| 1.1.3 | Окуляры | 10X |
| 1.1.4 | Общее увеличение | 10X, 16X |
| 1.1.5 | Поле зрения | 16, 10 мм |
| 1.1.6 | Смена увеличения | 2-ступенчатый револьверный переключатель |
| 1.1.7 | Диоптрийная коррекция окуляров | ±5D |
| 1.1.8 | Изменение РЦ | 52 ~ 81 мм |
| 1.1.9 | Возможность установки апланационного тонометра Гольдмана | наличие |
| 1.2 | Осветитель |  |
| 1.2.1 | Тип, расположение | Zeiss, горизонтальный |
| 1.2.2 | Ширина свет. щели | 0 ~ 14 мм |
| 1.2.3 | Длина свет. щели | 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм |
| 1.2.4 | Диафрагмы | 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм |
| 1.2.5 | Светофильтры | Синий, зеленый, ИК |
| 1.2.6 | Вращение щели | 0 ~ 180° |
| 1.2.7 | Наклон щели | 0 ~ 20° |
| 1.2.8 | Источник света | LED лампа |
| 1.2.9 | Регулировка яркости | Плавная, на основание прибора |
| 1.3 | Перемещение подвижного основания |  |
| 1.3.1 | Горизонтальное вперед – назад | 72 мм |
| 1.3.2 | Горизонтальное влево – вправо | 100 мм |
| 1.3.3 | Вертикальное | 30 мм |
| 1.4 | Лицевой упор |  |
| 1.4.1 | Перемещение по вертикали | 70 мм |
| 1.4.2 | Фиксационная метка | 6В/1.5Вт |
| 1.5 | Электропитание | 220 В, 50/60 Гц |
| 1.6 | Вес | 21 кг |
| 1.7 | Столешница | наличие |
| 1.8 | Документация |  |
| 1.8.1 | Регистрационное удостоверение МЗ | Наличие |
| 1.8.2 | Сертификат ГОСТ Р | Наличие |