Техническое задание

| № п.п. | Описание параметра | Требование технического задания (наличие функции или величина параметра) | Соответствие параметрам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение: |  |  |  |
| 1.1 | Щелевая лампа предназначена для визуальной микроскопии и офтальмоскопии глаза, для стереоскопического наблюдения передней камеры и заднего отрезка глаза | Соответствие |  |  |
| 2. | Технические характеристики: |  |  |  |
| 2.1 | Микроскоп | Галилея |  |  |
| 2.2 | Изменение увеличения, позиций, не менее | 3 |  |  |
| 2.3 | Окуляр | WF 12.5X/18мм, фокусируемый |  |  |
| 2.4 | Съемный бинокуляр | Наличие |  |  |
| 2.5 | Съемные окуляры, не менее | 2 шт |  |  |
| 2.6 | Резиновая бленда окуляров для защиты от бликов и бокового освещения, не менее | 2 шт |  |  |
| 2.7 | Гибкая LED лампа для фиксации взгляда пациента, цвет свечения белый | Наличие |  |  |
| 2.8 | Коэффициент увеличения | 10X, 16X, 25X |  |  |
| 2.9 | Диапазон межзрачковых расстояний, не менее | 48,5мм – 77мм |  |  |
| 2.10 | Регулировка диоптрий, не менее | ±5 |  |  |
| 2.11 | Ширина щели, диапазон, не менее | 0-13.5мм |  |  |
| 2.12 | Длина щели, диапазон, не менее | 0-13.5мм |  |  |
| 2.13 | Шкала поворота щели | Наличие |  |  |
| 2.14 | Апертуры щели | 0,6/ 5,8/9/13,5мм/плавная регулировка от 1,5 до 12 мм |  |  |
| 2.15 | Вращение щели, диапазон, не менее | 0-180° |  |  |
| 2.16 | Фильтры | Бескрасный, синий кобальтовый, теплопоглощающий |  |  |
| 2.17 | Напряжение | 90-240V AC |  |  |
| 2.18 | Частота | 50/60Гц |  |  |
| 2.19 | Освещение | Галогенное 6V-20W |  |  |
| 2.20 | Плавная регулировка интенсивности осветителя лампы | Наличие |  |  |
| 2.21 | Регулируемые ручки для упора пациента | 2 шт |  |  |
| 2.22 | Заземление упора подбородника | Наличие |  |  |
| 2.23 | Защитный экран из оргстекла | Наличие |  |  |
| 2.24 | Кронштейн для тонометра и офтальмологического лазера | Наличие |  |  |
| 2.25 | Металлический джойстик с антискользящей прорезиненной вставкой | Наличие |  |  |
| 3. | Перемещение |  |  |  |
| 3.1 | Вперед-назад, не менее | 100 мм |  |  |
| 3.2 | Влево - вправо, не менее | 107 мм |  |  |
| 3.3 | Вверх-вниз, не менее | 30 мм |  |  |
| 3.4 | Регулировка высоты подбородка, не менее | 80 мм |  |  |
| 3.5 | Стопор перемещения основания по осям Х и У | Наличие |  |  |
| 3.6 | Левый и правый стопор угла осветителя | Наличие |  |  |
| 3.7 | Монтажные отверстия для установки подъемного механизма стола | Наличие |  |  |
| 3.8 | Ножки/упоры столешницы для установки прибора на любую горизонтальную поверхность | Наличие |  |  |
| 3.9 | Размеры основания столешницы, не более | 465мм х 316мм |  |  |
| 3.10 | Вес щелевой лампы (в упаковке), не более | 25 кг |  |  |
| 4. | Документация |  |  |  |
| 4.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |  |
| 4.2 | Гарантия производителя или его представителя, не менее | 12 мес |  |  |