Бесконтактный тонометр Shin-Nippon NCT-200, производства Rexxam Co., ltd, Япония

| № | Требования | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1. Технические характеристики |
| 1.1 | Диапазон измерений | 1 ÷ 60 мм рт. ст. (0.1 ÷ 8.0 кПа) |
| 1.2 | Шаг измерений | 1 мм рт. ст. (0.1 кПа) |
| 1.3 | Рабочее расстояние | 11 мм |
| 1.4 | Диапазон перемещений |  |
| 1.4.1 | Вперед/назад | ±22 мм |
| 1.4.2 | Влево/вправо | ±43 мм |
| 1.4.3 | Вверх/вниз | ±17 мм |
| 1.5 | Монитор | Цветной жидкокристаллический 5.7 дюйма |
| 1.6 | Принтер | Встроенный термопринтер с автоматическим обрезанием бумаги |
| 1.7 | Лицевой упор | наличие |
| 1.8 | Диапазон перемещений подбородника | ±30 мм |
| 1.9 | Автоматический режим измерения | наличие |
| 1.10 | Ручной режим измерения | наличие |
| 1.11 | Функция автоматического старта измерений | наличие |
| 1.12 | Регулировка угла наклона дисплея | наличие |
| 1.13 | Функция коррекции внутриглазного давления | наличие |
| 1.14 | Стопор измерительной головки | наличие |
| 1.15 | Функция вывода метки достоверности | наличие |
| 1.16 | Звуковое оповещение при слишком малом расстоянии между прибором и глазом | наличие |
| 1.17 | Габариты | 240мм х 422мм х 430мм |
| 1.18 | Вес | 13 кг |
| 1.19 | Вывод данных | Интерфейс RS-232C |
| 1.20 | Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц |
| 1.21 | Функция энергосбережения | Отключение через 3, 5, 10 мин |
| 2. Стандартные принадлежности |
| 2.1 | Чехол | наличие |
| 2.2 | Предохранители (2 шт.) | наличие |
| 2.3 | Бумага для принтера (3 рулона) | наличие |
| 2.4 | Сетевой шнур | наличие |
| 2.5 | Штифты для фиксации салфеток для лицевого упора (2 шт.) | наличие |
| 2.6 | Инструкция по эксплуатации | наличие |
| 2.7 | Бумага для подбородника (1 пачка) | наличие |
| 2.8 | Крышка окошка наблюдения | наличие |
| 3.0 | Стол электрический | опционально |
| 4. Документы |
| 4.1 | Регистрационные удостоверения Минздрава России | наличие |