Проектор знаков автоматический AСР-900 Unicos Корея

| Описание требований | Требуемая функция или величина параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Число тестовых таблиц | 41 | Наличие |
| Время смены тестов | ~0.2 сек. | Наличие |
| Маска | Одиночное открытие: 5 горизонтальных линий; 8 вертикальных линий; 21 одиночной буквы. | Наличие |
| Проекционное расстояние | 2.0 - 7.0 м (3 м - стандарт) | Наличие |
| Кол-во программ, шт. | 2 |  |
| Проекционный размер | 30 x (при 5 м) | Наличие |
| Красно-зеленый фильтр встроенный | Наличие |
| Увеличение проекции | Ø 252 мм и 330 мм (ширина) x 225мм (высота) при 5 м | Наличие |
| Угол наклона | Шаровой шарнир (±15˚) | Наличие |
| Лампа | 5 В, 4 Вт (светодиод); | Наличие |
| Источник питания | 100 - 240 В 50/60 Гц | Наличие |
| Потребляемая мощность | 45 VA | Наличие |
| Функция автоотключения | Через 30 сек., 1, 3, 5 или 10 мин. бездействия | Наличие |
| 11 каналов для дистанционного управления | Наличие |
| Размеры (мм) | Основной корпус: (290-310) x 186 x 198 мм. (допуск 2%) Подставка для установки на стол: 263 х 169 х 70 мм. (допуск 2%) Пульт дистанционного управления 195 х 20 x 64 мм. (допуск 2%) | Наличие |
| Масса | Основной корпус: 3,18 кг. (допуск 2%) Подставка для установки на стол: 0,44 кг. (допуск 2%) Пульт дистанционного управления: 110 гр. (допуск 2%) | Наличие |
| Интерфейс | Разъем RS-232С для подключения и использования блока управления моторизованного рефрактора | Наличие |
| Комплектация: |
| Проектор знаков Автоматический АСР-900 | Наличие |
| Экран поляризационный металлический (400х350 мм.) 1 шт. | Наличие |
| Пульт дистанционного управления 1 шт. | Наличие |
| Саморезы для крепления экрана 4 шт. | Наличие |
| Ключ имбусовый (шестигранник) 1 шт. | Наличие |
| Кабель питания 1 шт. | Наличие |
| Предохранитель 2 шт. | Наличие |
| Батарейки (тип АА) 2 шт. | Наличие |
| Чехол пылезащитный 1 шт. | Наличие |
| Подставка для установки на стол 1 шт. | Наличие |
| Болты для крепления 4 шт. | Наличие |
| Пара поляризационных фильтров в обойме 1 шт. | Наличие |
| Салфетка для линз 1 шт | Наличие |