Техническое задание

| № п.п. | Технические характеристики | Параметры | Соответствие параметрам Да/Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение |  |  |  |
|  | Оптическая система | Стeрeoскoпичecкaя |  |  |
|  | Пределы установки межзрачкового расстояния | 54-72 мм |  |  |
|  | Рефракция офтальмоскопических линз | 15; 20; 29 дптр |  |  |
|  | Рефракция линз окуляров | 2 дптр |  |  |
|  | Диаметр световых полей на расстоянии 264 мм от защитного стекла | 11; 26; 45 мм |  |  |
|  | Светофильтры | Синий, сине-зеленый |  |  |
|  | Питание прибора: -от автономного блока питания (5 аккумуляторов НКГЦ-1,2-1) -от сети переменного тока (при комплектации сетевым блоком питания и осветительным блоком): - напряжение - частота | 220∓22 В 50 Гц |  |  |
|  | Источники света: 1.при работе с автономными и сетевым блоками питания; 2.при работе с осветительным блоком | Лампа МНГ 6-10 Лампа МНГ 12-50 |  |  |
|  | Потребляемая мощность, не более | 65 В А |  |  |
|  | Габаритные размеры офтальмоскопа с оголовьем, | 330х225х190 мм |  |  |
|  | Габаритные размеры офтальмоскопа с оголовьем, | 330х225х190 мм |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ | Наличие |  |  |
|  | Декларация о соответствии | Наличие |  |  |
|  | Гарантия, не менее, месяцев | 12 |  |  |