ООО ИнтерОПТИК-Сервис

www.inter-optic.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на щелевую лампу SL-R Швабе, ЗОМЗ, Россия

| Тип использования | ручная, переносная |
| --- | --- |
| Тип микроскопа | бинокулярный конвергентный |
| Увеличение микроскопа, крат | 10 / 16 / 25,6 |
| Поле зрения микроскопа, мм. | 11 / 7,2 / 5,6 |
| Пределы изменения величины изображения щели: |
| по ширине (изменяется плавно), мм. | от 0 до 10 |
| по длине (изменяется дискретно), мм. | 0,5; 1,8; 6,5 и 10 |
| Светофильтры | красный, зеленый, синий |
| Пределы угла поворота осветителя в горизонтальной плоскости, град | от - 30 до + 30 |
| Пределы изменения межзрачкового расстояния между окулярами бинокулярного микроскопа, мм. | от 54 до 72 |
| Диоптрийная наводка окуляров, дптр | от - 5 до +5 |
| Источник излучения | белый светодиод XMLВWT-00-0000-000LT50Е4- STAR |
| Тип аккумуляторов | Ni-MH ААА, V1,2. |
| Время работы лампы от полностью заряженного аккумуляторов, часов | 1 |
| Габаритные размеры лампы без кронштейна для лицевого упора, мм. | не более 190×115×230 |
| Масса лампы без кронштейна для лицевого упора, кг. | не более 1,0 |
| Средний срок службы, лет | 6 |
| Кронштейн для лицевого упора | наличие |
| Руководство по эксплуатации с паспортом | наличие |
| Окуляр 16x | наличие |
| Кронштейн для контроля резкости щели | наличие |
| аккумуляторы 4 штуки Ni-MH ААА 1,2V | наличие |
| Характеристики зарядного устройства |
| входное напряжение, В | 12 |
| мощность, потребляемая зарядным устройством, ВА | 4 |
| общее время зарядки аккумуляторов, часов | не более 2,5 |
| индикация процесса заряда аккумуляторов | наличие |
| блок питания | GSMO6E12-P1J |
| входное напряжение блока питания, В | 100÷240 |
| выходные параметры блока питания, В | 12 |