ООО ИнтерОПТИК-Сервис

www.inter-optic.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Тонометр Keeler TonoCare офтальмологический автоматический бесконтактный

| № | Технические характеристики | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  | Способ измерения | Воздушный выстрел |
|  | Тип прибора | Ручной |
|  | Диапазон измерения | 5 – 50 мм рт. ст. |
|  | Соответствие показаний прибора экспертным результатам, измеренным по методу Гольдмана | Наличие |
|  | Количество символов дисплея, не менее | 4 |
|  | Система срабатывания | Автоматическая |
|  | Система освещения | светодиодная |
|  | Свет освещения | белый, инфракрасный |
|  | Коррекция толщины роговицы | наличие |
|  | Фиксированная цель | наличие |
|  | Индикатор согласованности | наличие |
|  | Непрерывный режим работы | наличие |
|  | Звуковые сигналы при некорректном измерении | Наличие |
|  | Звуковые сигналы – уведомления об отличии двух последних показаний в пределах от-1 до +1 мм.рт.ст. | Наличие |
|  | Система установки | На столе |
|  | Размер док-станции, см. | 15,5 x 18,3 x 15,3 |
|  | Масса док-станции, кг. | 0,725 |
|  | Размер блока, см. | 13,6 х 20,6 х 22 |
|  | Масса блока, кг. | 1 |
|  | Вывод информации на встроенный термопринтер | Наличие |
|  | Вывод информации на дисплей | Наличие |