ТЗ на прибор для исследования поля зрения «Периграф ПЕРИКОМ»

| № п/п | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДПОРОГОВОЙ И ПОРОГОВОЙ СТРАТЕГИИ (статическая автоматическая периметрия) | ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок функциональный прибора | полная полусфера 180° |
| 2 | Общее количество предъявляемых стимулов: - при надпороговом исследовании - при пороговом исследовании | 206 76 |
| 3 | Установленный шаг изменения яркости стимулов, дБ | 1 |
| 4 | Количество групп фиксационных стимулов: - центральная группа - группа на уровне 2-х угловых градусов - группа на уровне 8-и угловых градусов | 3 1 4 4 |
| 5 | Яркость фиксационных стимулов, кд/м2, не менее | 5.0 |
| 6 | Цвет фоновой подсветки полусферы белый | белый (white) |
| 7 | Стандарт предъявляемых световых стимулов | Goldman Size III |
| 8 | Варианты световых стимулов Goldman Size III при поставке прибора: - световые стимулы максимальной «видности» YG - белые световые стимулы (white) _____________________ | Только один из вариантов поставки!!! YG (565…570нм) __________white |
| 9 | Яркость фоновой подсветки полусферы при предъявлении световых стимулов Goldman Size III: - уровень яркости фоновой подсветки, кд/м² - уровень яркости фоновой подсветки, кд/м² | Уровни яркости фоновой подсветки 1.0 10.0 |
| 10 | Устанавливаемое межзрачковое расстояние, мм | 60, 64, 68, 72 |
| 11 | Интервалы времени предъявления стимулов, сек | 0.1; 0.2; 0.5; 0.8; 9.9 |
| 12 | Контроль фиксации взгляда пациента при исследовании | Контроль фиксации по методу Heijl-Krakau |
| 13 | «Надпороговая стратегия» Комплекс подпрограмм исследования поля зрения 18 подпрограмм: - центральное поле зрения - 30%, 70%, 100%; - тотальная периметрия - 30%, 70%, 100%; - глаукома - 30%, 70%, 100%; - периферическое поле зрения; макула; меридианы; гемианопсия; носовая граница; парацентральные очаговые и дугообразные скотомы; назальная ступенька; темпоральный дефект; слепое пятно | 18 программ |
| 14 | Количество предъявляемых световых стимулов при надпороговой стратегии периметрии: - общее количество предъявляемых стимулов, в том числе, в области центрального поля зрения | 206 152 |
| 15 | «Пороговая стратегия». Комплекс европрограмм исследования поля зрения (8 стандартных европрограмм): - стратегия 30 (поле 60 угловых градусов); - стратегия 20 (поле 40 угловых градусов); - стратегия 10 (поле 20 угловых градусов); - назальная ступенька (НС) | 76 /56/35 стимулов 56/40/28 стимулов 16 стимулов |  |
| 16 | Цифровая стандартная шкала порогового исследования | предусмотрена | предусмотрена |
| 17 | Евробланк стандартного порогового исследования | предусмотрен |
| 18 | Автоматический вывод цифровых статистических и графических результатов исследования | предусмотрен |
| 19 | Оценки пороговых уровней светочувствительности: - средние уровни MSi; - уровни локальных отклонений MDi - уровни отклонений холма зрения PSDi | предусмотрены |
| 20 | Оценки отклонений от возрастной нормы | предусмотрены |
| 21 | Оценки достоверности пороговых исследований | предусмотрены |
| 22 | Пороговые данные по квадрантам и кривая Бебье | предусмотрены |
| 23 | Габаритные размеры функционального блока, мм | 655 х 355 х 700 |
| 24 | Масса прибора, не более, кг | 20 |

Сопроводительная документация комплекта поставки

| Наименование сопроводительных документов | Кол-во экз. |
| --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Регистрационное удостоверение | 1 |
| Декларация о соответствии | 1 |
| Рекомендации № 98/94 Минздрава РФ по клиническому применению прибора «Периграф ПЕРИКОМ» | 1 |
| Товарная накладная | 1 |
| Упаковочная ведомость | 1 |