ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Авторефкератометр Nvision-K 5001

| № п/п | Описание требований | Наличие функций или величина параметра по ТЗ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение или сертификат соответствия | Наличие |  |
| 2. Основные параметры |
| 2.1 | Основные технические параметры |
|  | Пределы измерений рефракции |
|  | Сфера | -22 ~ +22D (шаг 0.12/0.25D на выбор) |  |
|  | Цилиндр | -10 ~ +10D (шаг 0.12/0.25D на выбор) |  |
|  | Угол цилиндра | 0° ~ 180° (шаг 1°) |  |
|  | Пределы измерений кератометрии |
|  | Радиус кривизны роговицы | 5.0 ~ 10мм (шаг 0.01мм) |  |
|  | Роговичная рефракция | 33.75 ~ 67.5D |  |
|  | Цилиндр | -9 ~ +9D |  |
|  | Угол цилиндра | 1° ~ 180° |  |
|  | Периферия роговицы | измеряемая область Æ7.5мм |  |
|  | Вертекс | 0, 10, 12, 13.5, 15мм |  |
|  | Минимальный диаметр зрачка | 2.3 мм |  |
|  | Диапазон измерения РЦ | 85 мм (шаг 1 мм) |  |
|  | Принтер | термопринтер с автоматическим отрезанием бумаги (ширина бумаги 57 мм) |  |
|  | Дисплей | 5.6 цветной жидкокристаллический |  |
|  | Диапазон горизонтального перемещения | Вперед/назад: ±30 мм, влево/вправо: ±43 мм |  |
|  | Диапазон вертикального перемещения | ±17 мм |  |
|  | Перемещение лицевого упора | ±30 мм |  |
|  | Выходы | NTSC, RS-232C |  |
|  | Функция энергосбережения | Отключение через 3,5,10 мин по выбору |  |
|  | Энергопотребление | 80ВА |  |
|  | Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц |  |
|  | Габаритные размеры | 327 х 496 х 515 мм |  |
|  | Вес | Не более 20 Кг |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка до Получателя | Наличие |  |
|  | Ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
|  | Обучение медицинского и технического персонала | Наличие |  |
|  | Гарантийный срок | 12 месяцев |  |