Рабочее место Stern Talmo (Россия)

| № | Требования | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1. Технические характеристики |  |
|  | Габаритные размеры (с креслом) | Рис.1 |
|  | Размер столешницы | 430 мм х 1095 мм |
|  | Угол поворота столешницы | 90° |
|  | Диапазон перемещения столешницы | 400 мм |
|  | Угол поворота кресла | 90° |
|  | Размеры ящика для пробных линз (ШхГхВ) | 535 х 320 х 50 мм |
|  | Диапазон вертикального перемещения кресла | 130 мм |
|  | Напряжение/частота электропитания | 220В ~50 Гц |
|  | Мощность подключения | 1 кВт |
|  | Предохранитель на задней части блока управления | 10 А |
|  | Максимальная вертикальная нагрузка на кресло | 120 кг |
|  | Максимальная вертикальная нагрузка на стол | 60 кг |
|  | Вес | 178 кг |
|  | Освещение | цвет белый, LED, тип: smd 5050, Электрическая мощность 48 Вт. |
|  | Напряжение электропитания на гнездах | 220В |
|  | Электрошоковая защита | Класс 1 |
|  | Прикладная часть | Тип В |
|  | Длина шнура | 1800 мм |
|  | Транспортировка и хранение | Температура -10°C – 55°C Влажность 30 - 75 % |
|  | Вес рабочего места с упаковкой | Не более 197 кг |
| 2. Документация, обслуживание |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение МЗ | Наличие |
| 3.2 | Декларация соответствия | Наличие |
| 3.3 | Гарантийный срок | 12 месяцев |

Рис.1