## ТЗ на набор пробных линз ALMAS МТ-226

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предназначен для определения необходимой коррекции и положение главных осей астигматического глаза, а также произвести другие исследования зрения. Приемлем для целого ряда лечебных методик в технологии лечения близорукости, спазма аккомодации, косоглазия и т.д. | Наличие |
| 2 | Код ОКПД 2 | 32.50.13.120 |
| 3 | Гарантийный срок набора | Не более 12 месяцев |
| 4 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 5 | Методика поверки № МП 005.М44-16 | Наличие |
| 6 | Свидетельство о поверке | В комплект не входит |
| 7 | Паспорт | Наличие |
| 8 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 9 | Декларация о соответствии | Информационное письмо |
| 10 | Количество линз в наборе, шт. | Не менее 228 шт. |
| 11 | Кейс для линз для возможности транспортировки | Наличие |
| 11.1 | Размер кейса (ДхВхШ) | Не более 545 х 95 х 375 мм |
| 12 | Стигматические линзы (пары) | Наличие |
| 12.1 | ±0.12 (дптр.) | Наличие |
| 12.2 | От ±0.25 до ±4.00 с шагом 0,25 (дптр.) | Наличие |
| 12.3 | От ±4.00 до ±8.00 с шагом 0.50 (дптр.) | Наличие |
| 12.4 | От ±8.00 до ±16.00 с шагом 1.00 (дптр.) | Наличие |
| 12.5 | ±18.00 (дптр.) | Наличие |
| 12.6 | ±20.00 (дптр.) | Наличие |
| 13 | Астигматические линзы (пары) | Наличие |
| 13.1 | ±12 (дптр.) | Наличие |
| 13.2 | От ±0.25 до ±2.50 с шагом 0,25 (дптр.) | Наличие |
| 13.3 | От ±2.50 до ±5.00 с шагом 0,50 (дптр.) | Наличие |
| 13.3 | ±6 (дптр.) | Наличие |
| 14 | Призмы | Наличие |
| 14.1 | 0.50 (пр. дптр.) | Не менее 2 шт. |
| 14.2 | 1.00 (пр. дптр.) | Не менее 2 шт. |
| 14.3 | 2.00 (пр. дптр.) | Не менее 2 шт. |
| 14.4 | 3.00 (пр. дптр.) | Не менее 1 шт. |
| 14.5 | 4.00 (пр. дптр.) | Не менее 1 шт. |
| 14.6 | 5.00 (пр. дптр.) | Не менее 1 шт. |
| 14.7 | 6.00 (пр. дптр.) | Не менее 1 шт. |
| 14.8 | 7.00 (пр. дптр.) | Не менее 1 шт. |
| 14.9 | 8.00 (пр. дптр.) | Не менее 1 шт. |
| 15 | Дополнительные линзы | Наличие |
| 15.1 | Окклюдер | Наличие |
| 15.2 | Точечная диафрагма малая | Наличие |
| 15.3 | Диаметр точечной диафрагмы малой | Не менее 1.0 мм |
| 15.4 | Точечная диафрагма большая | Наличие |
| 15.5 | Диаметр точечной диафрагмы большой | Не менее 1.5 мм |
| 15.6 | Щелевая диафрагма большая | Наличие |
| 15.7 | Ширина щелевой диафрагмы большой | Не менее 1.5 мм |
| 15.8 | Красный фильтр | Наличие |
| 15.9 | Зеленый фильтр | Наличие |
| 15.10 | Кросс-цилиндр ±0,25 дптр. | Наличие |
| 15.11 | Длина ручки кросс-цилиндра ±0,25 дптр. | Не более 70 мм |
| 15.12 | Кросс-цилиндр ±0,50 дптр. | Наличие |
| 15.13 | Длина ручки кросс-цилиндра ±0,50 дптр. | Не более 70 мм |