ТЗ на лампу щелевую SL-95 Rexxam (Shin-Nippon) Япония

| № | Требования | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1. Технические характеристики |
| 1.1 | Микроскоп |
| 1.1.1 | Тип | Галилеевский |
| 1.1.2 | Объектив | 0.75X, 1.2X, 1.85X |
| 1.1.3 | Окуляры | 12.5X |
| 1.1.4 | Общее увеличение | 6.4X, 10X, 16X, 25X, 40X |
| 1.1.5 | Поле зрения | 37; 23; 14,6; 9,5; 5,9 мм |
| 1.1.6 | Смена увеличения | 5-ступенчатый барабанный переключатель |
| 1.1.7 | Диоптрийная коррекция окуляров | ±7D |
| 1.1.8 | Изменение РЦ | 52 ~ 80 мм |
| 1.1.9 | Возможность установки апланационного тонометра Гольдмана | наличие |
| 1.1.10 | Возможность установки видео- и фото-систем | наличие |
| 1.2 | Осветитель |
| 1.2.1 | Тип, расположение | Zeiss, горизонтальный |
| 1.2.2 | Ширина свет. щели | 0 ~ 15 мм |
| 1.2.3 | Длина свет. щели | 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм |
| 1.2.4 | Диафрагмы | 15, 8, 5, 3, 1, 0.2 мм |
| 1.2.5 | Светофильтры | Желтый, синий кобальтовый, тепловой, зеленый (red free) |
| 1.2.6 | Вращение щели | 0 ~ 180° |
| 1.2.7 | Наклон щели | 0 ~ 20° |
| 1.2.8 | Источник света | LED лампа |
| 1.2.9 | Регулировка яркости | Плавная, на основание прибора |
| 1.3 | Перемещение подвижного основания |
| 1.3.1 | Горизонтальное вперед – назад | 100 мм |
| 1.3.2 | Горизонтальное влево – вправо | 100 мм |
| 1.3.3 | Вертикальное | 30 мм |
| 1.4 | Лицевой упор |
| 1.4.1 | Перемещение по вертикали | 80 мм |
| 1.4.2 | Фиксационная метка | 6В/1.5Вт |
| 1.5 | Электропитание | 220 В, 50/60 Гц |
| 1.6 | Вес | 15 кг |
| 1.7 | Столешница алюминиевая | наличие |
| 1.8 | Регистрационное удостоверение МЗ | Наличие |